说          明

152F通用汽油机是重庆力帆内燃机有限公司采用国内外先进技术自行研制开发的单缸、倾斜式、四冲程、强制风冷汽油机。该机具有设计先进、结构紧凑、性能可靠、维修方便、使用经济、调速方便等特点，其配套用途广泛，是发电、旅游、野外作业、娱乐场所、建筑机械、农业机械、林业机械等领域的理想配套动力。

《152F通用汽油机零部件图册》是我公司为了方便用户精心编制而成，该图册涵盖了零部件的基本情况，如：简图、名称、数量等，用户订购零件时请参考本册，若与实机不同之处，以实机为准。

《152F通用汽油机零部件图册》的所有版权属于重庆力帆内燃机有限公司，任何团体和个人不得非法翻印或复制。如有更改，恕不另行通知。

## PREFACE

Combine with all the specialty and advantages of the same models at home and abroad, 152F, being of 4-stroke, single cylinder with force air-cooled type, is one of the newly gasoline engines developed by our Co.  It is characterized by advanced design, compact struction, reliable performance, convenient service, low fuel consumption and easy regulation.  The engine is widely used as ideal power in many fields such as generating set, tour, open working, public place of entertainment, construction machine, agricultural machinery, etc.

For the sake of customer’s convenience, we carefully compile the PART CATALOGUE FOR 152F ENGINE, which covers the main informations of parts, such as illustrations, names, quantities, etc.  Please refer to this book when you order the parts.  If any difference in the book from the actual engine status, please do as per the real.

The copyright of this catalogue belongs to Chongqing Lifan Power Co., Ltd.  Any group or individual is forbidden to reprint or copy any item from it.  The catalogue is subject to change without notice.

重庆力帆内燃机有限公司

Chongqing Lifan Power Co., Ltd.

二零一零年九月第一版(Sep, 2010 First Edition)

目    录

INDEX TO ENGINE GROUP

E-1   曲轴箱组合	1

CRANKCASE ASSY

E-2   曲轴箱盖组件	2

CRANKCASE COVER ASSY

E-3   气缸盖总成	4

CYLINDER COVER ASSY

E-4   曲轴 活塞连杆总成	5

CRANKSHAFT, PISTON ＆ CONNECTING ROD

E-5   凸轮轴组合 气门组合	7

COMBINATION OF CAM SHAFT ＆ VALVE

E-6   化油器总成	8

CARBURETOR ASSY

E-7   燃油箱组成	10

FUEL TANK ASSY

E-8   空气滤清器总成	11

AIR CLEANER ASSY

E-9   排气消声器	12

MUFFLER

--Ⅰ--.

E-10  反冲起动器部件	13

RECOIL STARTER

E-11  调速控制系统	15

GOVERNING CONTROL SYSTEM

E-12  飞轮组件	17

FLYWHEEL

E-13  点火线圈组件	18

IGNITION COIL

E-14  贴花	19

EMBLEM

--Ⅱ--

| E-01 曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11100 11400 17218 18214 11120 11511 11512 19143 19112 26111 26112 11130 26113 11215 GB/T5789 GB/T16674.2带十字槽 GB/T5789 27400 GB/T62-1988 11413 | 曲轴箱组合 气门室隔板组合 进气口双头螺栓M5×118 排气口双头螺栓M6×60 曲轴油封组件（φ17×φ30×6） 气门室盖组合 气门室盖密封垫 废气管 下导风罩 调速摆杆 调速摆杆锁夹 摆杆油封组件 调速摆杆垫片 底板 螺栓M6×14 螺栓M5×10 螺栓M8×18 机油传感器组合 螺母M10 气门室隔板 | Crankcase Valve chamber clapboard sub-assy Stud M5×118 Stud M6×60 Oil seal(φ17×φ30×6), crankshaft Cover, oil filter Gasket Return pipe Flow guard, lower Sway bar Keeper, sway bar Oil seal, sway bar Washer, sway bar Bottom plate Bolt M6×14 Bolt M5×10 Bolt M8×18 Oil sensor Nut M10 Valve chamber clapboard sub | 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 |  |

--1--

| E-2 曲轴箱盖组件 CRANKCASE COVER ASSY |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 11113/168F 11114 11115/168F 11116/168F 11211 11120 15651 15652 15512 15520 15521 | 定位销φ8×14 曲轴箱垫片 放油螺塞 放油螺塞垫圈 曲轴箱盖 曲轴油封组件（φ17×φ30×6） 机油尺组件 机油尺 机油尺密封圈 机油塞组件 机油塞 | Set pin φ8×14 Gasket, crankcase Drain plug Washer Crankcase cover Oil seal(17×30×6), crankshaft Dipstick sub-assy Dipstick Seal, oil plug Oil plug sub-assy Oil plug | 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 |  |

--2--

| E-2 曲轴箱盖组件 CRANKCASE COVER ASSY |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 25120 25121 25131 25141 25151 25163 25164 25165/168F GB/T276 GB/T5789 25113 | 调速从动齿轮组合 调速从动齿轮 调速滑套 调速飞块 调速轴 飞块销 调速轴卡圈 调速从动齿轮垫片 轴承6203 螺栓M6×28 调速滑套垫片 | Driven gear sub-assy, governor Driven gear, governor Sliding sleeve Flyweight Governing shaft Pin, flyweight Snap ring Washer, driven gear Bearing 6203 Bolt M6×28 Sliding sleeve, Washer | 1 1 1 2 1 2 1 1 1 6 1 |  |

--3--

| E-03气缸盖CYLINDER COVER |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 | 12120 12119 27100 GB/T5789 | 气缸头密封垫组件 气缸盖 火花塞组合E5TC 螺栓M6×35 | Gasket, cylinder head Cylinder cover Spark plug Bolt M6×35 | 1 1 1 6 |  |

--4--

| E-4 曲轴 活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON ＆ CONNECTING ROD |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13100 13111 13112 13200 13212 13213 13311 13312 13313 13400 13411 13412 | 曲轴组合 曲轴 半圆键 连杆组合 连杆 连杆螺栓 活塞 活塞销 活塞销挡圈 活塞环组合 活塞环（一） 活塞环（二） | Crankshaft sub-assy Crankshaft Woodruff key Connecting rod Shank assy Bolt Piston Piston pin Circlip, piston pin Piston ring set Piston ring (Ⅰ) Piston ring (Ⅱ) | 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 |  |

--5--

| E-4 曲轴活塞连杆总成 CRANKSHAFT, PISTON ＆ CONNECTING ROD |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 13 14 15 16 17 | 13420 13421 13422 13113 GB/T276 | 油环组合 衬簧 侧环 正时主动齿轮 轴承6203 | Oil ring, 3-piece Expander Side rail Timing driving gear Bearing 6203 | 1 1 2 1 1 |  |

--6--

| E-5 凸轮轴组合 气门组合 COMBINATION OF CAMSHAFT ＆ VALVE |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 14111 14114 14315 14411 14712 14420 14415 14414 14416 | 凸轮轴 凸轮轴垫片 挺柱 进气门 排气门 挡油罩组件 气门弹簧座（二） 气门弹簧 气门顶帽 | Camshaft Washer, camshaft Tappet Intake valve Exhaust valve Oil seal, valve stem Spring seat, valve（二） Valve spring Cap | 1 2 2 1 1 1 2 2 2 |  |

--7--

| E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 17219 16100 16112 16113 16114 16210 16211 16212 16213 16214 16215 16216 16220 16230 | 进气口垫片 化油器总成 化油器接块 化油器垫片 阻风门开关 浮子室组件 浮子室 浮子室螺钉 浮子室螺钉密封垫 浮子室放油螺钉 浮子室放油螺钉密封垫 浮子室密封垫 浮子组件 浮子油针组件 | Gasket, intake port Carburetor assy Connecting block Gasket, carburetor Choke lever Float chamber sub-assy Float chamber Screw Seal, screw Drain screw, float chamber Washer Gasket, float chamber Float sub-assy Needle valve | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |

--8--

| E-6 化油器总成 CARBURETOR ASSY |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 16240 16244 16243 16250 16363 16365 16364 16362 16320 16351 16367 | 化油器混合室体组件 主喷油管 主喷油孔 节气门组件 化油器开关手柄 化油器开关密封圈 化油器开关盖垫片 化油器开关盖 阻风门组件 怠速调整螺钉 化油器盖螺钉 | Mixture chamber body Main nozzle Main jet Throttle unit Throttle lever Airproof washer Washer Cover Choke unit Idle adjusting screw Screw M4×6 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |  |

--9--

| E-7 燃油箱组成 FUEL TANK ASSY |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 16400/168F 16411/168F 16414/168F 16510 16610/168F 16621 16622/168F 16633/168F 16634/168F GB/T5789 GB/T6177 19113 | 燃油箱盖组合 燃油箱盖 密封垫圈 燃油箱组件 过滤杯组件 出油管 油管夹 出油接头本体 出油接头密封垫 螺栓M6×14 螺母M6 油箱导风板 | Fuel filler cap sub-assy Fuel filler cap Packing ring Fuel tank Filter cup Outlet pipe Pipe clamp Outlet nipple Seal ring, outlet nipple Bolt M6×14 Nut M6 Fuel tank board | 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 |  |

--10--

| E-8 空气滤清器总成 AIR CLEANER ASSY |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 17112 17114 17124 17125 17113 GB/T6177 GB/T845 | 空滤器盖 空滤器本体 空滤器泡沫 空滤器骨架 空滤器垫片 螺母M5 自攻螺钉ST4×10 | Cover, air cleaner Housing, air cleaner Foam, air cleaner Bracket, air cleaner Gasket, air cleaner Nut M5 Self-tapping screw ST4×10 | 1 1 1 1 1 2 1 |  |

--11--

| E-9 消声器组件 MUFFLER |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 | 18215 18000 GB/T6177 | 排气口垫片 消声器总成 螺母M6 | Gasket, exhaust port Exhaust muffler Nut M6 | 1 1 2 |  |

--12--

| E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 19200 23100 23111 23118 23113 23114 23115 23116 23117 23119 23211 | 风扇罩组合 反冲启动器总成 摩擦弹簧 拉绳 轴位螺钉 盘簧 棘爪 弹簧盖 起动器卷轴 拉手 反冲启动器外壳组合 | Fan hood sub-assy Recoil starter Friction spring Rope Shoulder screw Spiral spring Ratchet Lid, spring Spool, starter Grip, starter Casing | 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |  |

--13--

| E-10 反冲起动器部件 RECOIL STARTER |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 12 13 14 15 | 27300 GB/T5789 GB/T16674.2 23112 | 熄火开关组合 螺栓M6×14 螺栓M6×8 棘爪弹簧 | Engine switch Bolt M6×14 Bolt M6×8 Ratchet spring | 1 3 3 2 |  |

--14--

| E-11 调速控制系统 GOVERNING CONTROL SYSTEM |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 26114 26115 26116 26117 26118 26200 26221 26224 26215 26223 26222 | 调速臂 调速拉杆 调速臂紧固螺栓 复位弹簧 微调速弹簧 调速支架组合 转速控制臂 定位板 调速弹簧 弹簧片 垫片 | Governor arm Pull-rod, governor Lock bolt Return spring Assistant spring, governor Mount, governor Handle Positioning plate Spring, governor Wave washer Washer | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |

--15--

| E-11 调速控制系统 GROVERNING CONTROL SYSTEM |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 12 13 14 15 16 17 | 26210 26213 GB/T6177 GB/T818-85-H GB/T5789-86 GB/T818-85-H | 调速支撑板组件 执行器压板 螺母M6 螺栓M5×25 螺栓M6×14 螺栓M5×16 | Supporting plate unit Pressure plate Nut M6 Bolt M5×25 Bolt M6×14 Bolt M5×16 | 1 1 2 1 2 1 |  |

--16--

| E-12 飞轮部件 FLYWHEEL |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 | 23300 19111 23316 23317 | 飞轮组合 飞轮风扇 起动套 飞轮螺母M12×1.25 | Flywheel Fan, flywheel Starting flange Nut M12×1.25 | 1 1 1 1 |  |

--17--

| E-13 点火线圈组件 IGNITION COIL |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 | 27220 27230 27200 27210 GB/T5789 | 火花塞帽组件 熄火线组件 点火线圈组合 点火线圈组件 螺栓M6×28 | Cap, spark plug Cable, engine stop Ignition coil sub-assy Ignition coil Bolt M6×28 | 1 1 1 1 2 |  |

--18--

| E-14 贴花 EMBLEM |
| --- |
| 序 号 S/N | 零 部 件 代 号 Part No. | 零 部 件 名 称 | Description | 数 量 Quantity | 备 注 Remark |
| 1 2 3 4 5 | 91111 91115 91114 91112 91118 | 型号贴花 阻风门开关贴花 龟兔贴花 加注机油贴花 注意燃油贴花 | Model label Emblem, choke lever Emblem, tortoise and rabbit Emblem, adding oil Emblem, fuel | 1 1 1 1 1 |  |

--19--